## Slide 1: Телефония за целите на бизнеса

## Slide 2: Конвенционална телефония
Аналогови телефонни линии
Цифрови телефонни линии
Тоново набиране
Пулсово набиране

## Slide 3: Мобилна телефония – първо поколение
AMPS – Advanced Mobile Telephone System (предложена 1973; влязла в действие 1982)
NMT – Nordic Mobile Telephone (предложена 1970; влязла в действие 1981)

## Slide 4: Мобилна телефония – първо поколение
Характеристики на първото поколение технологии:
използване на аналогова модулация
Frequency Division Multiple Access

## Slide 5: Мобилна телефония – първо поколение
Ограничения и проблеми на първото поколение мобилни технологии
неефективно използване на честотите = ограничен брой потребители
невъзможност за data връзки (коригирано в последствие)
невъзможност за изпращане на текстови съобщения (коригирано в последствие)

## Slide 6: Мобилна телефония – второ поколение
Характеристики на второто поколение технологии
преход от аналогови към цифрови комуникации (Time Division Multiple Access, Code Division Multiple Access)
кодиране на разговорите
възможност за предаване на данни

## Slide 7: Мобилна телефония – второ поколение
Стандарти:
TDMA – базирани
GSM – 1991, Европа, 80% от всички потр. в света
PDC - 1991, Япония, 80 млн. Потребители
iDEN – 1994, САЩ и Канада
IS-136 – 1994, САЩ и Канада

## Slide 8: Мобилна телефония – второ поколение
Стандарти:
CDMA – базирани
Is-95 (cdmaOne) – 1995, Северна и Южна Америка, Азия, 13% от световните потребители

## Slide 9: Мобилна телефония – второ поколение
Технологии за разширяване капацитета за предаване на данни в 2G мрежите
General Packet Radio Service (GPRS, 2.5G)
Скорости до 56Kbps (140 теоретични)
Enhanced Data Rates for GSM evolution (EDGE, 2,75G)
Скорости до 236Kbps (473.6 теоретични)

## Slide 10: Мобилна телефония трето поколение
Мобилната телефония 3-то поколение е широко понятие, което обхваща различни технологии за предаване и демодулация на данни, насочени към подобряването на преносния капацитет на мрежите чрез използването на не-ортогонални кодове.

## Slide 11: Организации, създаващи стандарти за 3G телефония
3rd Generation Partnership Project (3GPP)
3rd Generation Partnership Project 2 (3GPP2)

## Slide 12: 3G основни технологии
UMTS (насочен към заменянето на GSM мрежите, 3GPP)
CDMA2000 (насочен към обновяването на IS-95 мрежите, 3GPP2)

## Slide 13: UMTS
Повечето от UMTS телефоните поддържат и GSM технологията като мярка за съвместимост. UMTS изисква пълна подмяна на базовите станции (клетките).
Nokia 7373
Nokia 7390
Nokia 7600
Sony Ericsson C510
Sony Ericsson C702

## Slide 14: UMTS
Наличен в големите градове на България от 2005г.
Скорост на предаване на данни ~ 10Mbit/s теоретична

## Slide 15: 4G
All IP networking
Mesh networking protocols